Источник бесперебойного питания ФОРТ GX1

Источники бесперебойного питания (инвертора) серии ФОРТ предназначены для обеспечения бесперебойного питания различной бытовой и специальной аппаратуры в случае пропадания сети или выхода напряжения за безопастные диапазоны:

- Системы ТВ, аудио аппаратура, домашние ПК, сервера и т.п

- Насосы

- Газовые котлы всех типов

- Системы освещения бытового и специального назначения

- Различная бытовая и специальная аппаратура

Источники бесперебойного питания (инвертора) ФОРТ позволяют переключать Вашу нагрузку на АКБ за время, при котором исключается выход аппаратуры из строя или сбоя в ее работе.

Отличительные особенности ИБП серии ФОРТ:

- Форма выходного сигнала - ПРАВИЛЬНАЯ СИНУСОИДА

- Мощные автоматические зарядные устройства

- Большое коефициет максимальной кратковременной мощности

- Полный автомат

- Высокая надежность

- Встроенный модуль защиты от бросков напряжения

Важной особенностью ИБП серии ФОРТ является неограниченное время работы. Время работы системы от аккумулятора будет зависеть только от того, аккумулятор какой емкости Вы приобретете.

ФОРТ зарекомендовал себя как очень удачный источник бесперебойного питания для газовых котлов и другой бытовой аппаратуры (главным требованиям к системам бесперебойного питания для газовых котлов является форма выходного напряжения, которая должна быть синусоида).

ИБП ФОРТ эффективно применять для аварийного питания различного рода аппаратуры, критичной к форме питающего напряжения (синусоида). Большинство бытовых приборов лучше работают, когда на вход подается напряжение синусоидальной формы. Приборы, имеющие в своем составе сетевой трансформатор тоже лучше запитывать синусоидальным напряжением, т.к. если они питаются напряжением формы меандра, очень высока вероятность выхода трансформаторов из строя.

Технические характеристики

| Параметр | ФОРТ 600 | ФОРТ 900K | ФОРТ FX15 | ФОРТ FX15A | ФОРТ GX1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность нагрузки, Вт (РА) | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 850 |
| Максимальная кратковременная мощность нагрузки, Вт (РА, 2-4 сек) | 600 | 900 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Напряжение внешнего источника (АКБ), В | 12 | 12 | 24 | 48 | 12 |
| Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ, В | 150-… |
| Технология построения выходного напряжения | OFF-LINE |
| Зарядное устройство | Автоматическое |
| Максимальный ток заряда АКБ | 8А 12В | 8А 12В | 15А 24В | 15А 48В | 24А 12В |
| Максимальная ёмкость батарей | 1шт 100Ач 12В | Не ограничена |
| Нестабильность выходного напряжения при работе от АКБ, %,не более | 0.5 |
| Часто выходного напряжение при работе от АКБ, Гц | 50+/-0,5 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида Коэффициент гармоник меньше 5% |
| Время переключения при пропадании сетевого напряжения, не более, мс | 10-15 |
| КПД, % | 88-91 |
| Стабилизация напряжения | Нет |
| Индикация | Свето-диоды | светодиоды, информационный дисплеи |
| Охлаждение | вентиляторы |
| Габаритные размеры, ШхВхД | 190х85х330 | 190х100х350 | 245 х120х370 |
| Масса, кг | 4 | 4 | 6 |